3-COM Basline Switch 2948-SFP

Mit den Standardeinstellungen kann es sein, dass das Ghosten mit MultiCast sehr lange dauert, weil die Netzwerkperformance zu wünschen übrig lässt.

Das Problem scheint jedenfalls bekannt zu sein.

https://engineering.purdue.edu/ECN/Sites/CE/Documents/Administration/3ComManagedSwitchConfig.html

Auszug aus der 3COM Knowledgebase: 
http://selfservice.3com.com/knowledge/

Suchbegriffe: ghost multicast

Set the Layer 2 module closest to where the Multicast server is located as the Querier. This is done by enabling IGMP Snooping, IGMP Query Mode, and setting the IGMPIpAddress on this module. All other modules should have IGMP Query Mode disabled and IGMP Snooping enabled

Lösung:

Am Switch folgende Einstellungen machen:

Der Zugriff kann komfortabel über http gemacht werden.

Wer die IP-Adresse nicht kennt, kann beim DHCP nachschauen.

http://xxx.xxx.xxx.xxx

Device ( IGMP Snooping & Query ( IGMP Snooping Status ( enabeld

Device ( IGMP Snooping & Query ( IGMP Query Status ( enabled

21.10.2009

hm